|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schweißrauche Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc. Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen) Funkenflug, Brandgefahr Stromschlag Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher ABC-Löscher bereithalten Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken Während und nach Schweißarbeiten Brandwache stellen Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner nicht unter den Arm klemmen und nur auf isolierende Ablagen ablegen Schutzgasflasche sicher Aufstellen und gegen Umfallen sichern Beim Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung (z. B. in engen Räumen, Silos, feuchte Arbeitsplätze): nur besonders gekennzeichnete Schweißstromquellen benutzen (z. B. Trenntrafo, Schweißgleichrichter), isolierende Zwischenlagen verwenden, schwer entflammbare trockene Kleidung und Schuhwerk tragen, Schweißstromquellen nicht in engen Räumen aufstellen Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen, Schweißschutzhandschuhe und Kleidung tragen, auch für Schweißhelfer |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Elektrodenhalter und der elektrischen Leitungen. Schäden und Störungen dem Vorgesetzten mitteilen. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Maschine abschalten Ersthelfer heranziehen, Ersthelfer sind: Notarzt: 0- 112 Notruf: 0- 110 Feuerwehr: 0- 112 Unfälle sofort melden, Hosseinzadeh; Tel. 22975 |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Durchführung von Reparaturarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal. Beschädigte Isolierbacken und Schweißdrahthalter sofort auswechseln Drahthaspeln nur im spannungsfreien Zustand wechseln |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung zur

Verwendung in den Werkstätten und Versuchsstationen

-028- Arbeitssicherheit

# Betriebsanweisung

Schweißgerät elektrisch